院内议标文件

采购编号：  FHPHCG-016

项目名称：宁波市奉化区人民医院采购项目

采购人：宁波市奉化区人民医院

2023年3月

温馨提示：投标文件必须装订成册。选择参加多个子包投标的单位，投标文件应按子包号分别编制、装订和包封

第一章 投标须知

根据宁波市奉化区人民医院采购管理办法的要求, 对本院需求的项目进行公开招标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

- 采购编号: FHPHCG-015

- 采购方式： 院内议标

- 投标单位的资格要求：见下页

- 招标文件发放：宁波名诚招标代理有限公司 http://www.nbmcbidding.com/、宁波市奉化区人民医院微信公众号

- 投标时间和地点：

投标单位应于 2023年 3 月 16 日下午14：00 将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：宁波市奉化区人民医院行政五楼会议室

- 开标时间： 2022年 3 月 16 日下午14：00

开标地点：宁波市奉化区人民医院行政五楼会议室

- 联系地址和电话：

地址：宁波市奉化区人民医院采购管理中心

联系人：章先生

联系电话：0574-88587031

第二章 投标单位资格要求

- 具备合法的独立法人资格,注册资金在10万元（医疗器械投标商需50万元）以上。

- 投标单位必须提供企业的营业执照和相关证件。医疗器械投标单位必须提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营或生产企业许可证，以及医疗器械产品注册证。

- 具有各级代理授权书，包括国内生产企业或进口产品的国内总代理商或唯一指定代理商、浙江省级代理商、区域代理商。

- 所有证照均需齐全、在评标期内有效、且无超范围经营现象。

- 投标单位商业信誉良好，在招标采购活动前两年内经营活动无不良记录信息。

- 投标单位基本售后服务要求

- 投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议）。

- 产品送货当日距产品失效期不小于6个月。

- 配送及运费由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运入库；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。批间差必须符合产品说明书。

- 除特殊有约定时间外中标方接需方维修电话通知须在24小时内到达医院现场。

第三章  报价要求

一、 投标价格不得高于浙江省展销会入围价。

  - 对于已经在我院供货的产品，投标价不得高于现供货价。

  - 为防止出现恶意扰乱招标程序的报价，投标人报价高于预算或明显低于成本价的，视为无效投标处理。

  - 投标单位如违反上述条款，将被取消投标资格或终止合同（协议）。

第四章 投标文件格式

一、投标文件内容包括（逐页加盖公章）：

1） 《宁波市奉化区人民医院招标产品投标报价单》

2） 投标单位工商营业执照

3） 投标单位医疗器械经营许可证

4） 投标单位税务登记证

5） 投标单位开户银行、帐号

6） 《法定代表人授权委托书》（附一）

7） 受委托人身份证复印件

8） 产品质量与服务承诺书（附二）

9） 生产厂家营业执照

10） 生产厂家生产许可证

11） 生产厂家对经销商的逐级授权书

12） 相关管理部门颁发的证件/医疗器械注册证（按投标产品目录次序）

13） 相关管理部门颁发的证件/医疗器械生产企业检验报告（国产）、医疗器械入境货物检验检疫证明（进口）

14）《廉洁承诺书》（附三）

二、 《宁波市奉化区人民医院议标产品投标报价单》置于标书首页。

三、作为经营企业的投标人若代理多个生产企业产品投标，其生产企业及产品注册证以生产企业为单位，如产品较多每个生产企业及产品注册证可分开装订成册。

四、标书请用信封密封，并在封面封口处加盖骑缝公章，信封封面请注明投标公司名称、投标产品目录清单（产品名称、品牌）。

五、标书一式肆份，正本1份，副本3份，每份投标文件封面标明“正本”或“副本”。

六、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

- 未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

- 投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。

- 投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

- 投标单位不符合投标单位资格要求的。

- 投标单位不符合产品报价要求的。

- 投标文件中提供伪造、虚假材料的。

响应文件

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

地址：

邮政编码：

签发日期：               年             月               日

# 附件一：

# 法定代表人授权委托书

致宁波市奉化区人民医院：

兹委派我单位         先生/女士，身份证号：                      ，联系方式：固定电话                ，手机号               ，代表我公司参加贵院此次招标（招标编号：               ），全权处理招标过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。

本委托书共1份1页，必须由本公司法定代表签字盖章，并加盖本公司公章方为有效。复印无效。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

签发日期：               年             月               日

附件二：

产品质量与服务承诺书

宁波市奉化区人民医院：

公司本着规范生产，合法经营的原则，特对贵院承诺如下：

- 我公司销售的医疗器械质量符合国家标准，公司各种证照齐全。

- 我公司提供完善的销售供应和售后服务保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议），并负责货物搬运入库。

- 若产品不符合医院需求、外包装破损或存在质量问题我公司无条件更换或退货。不以任何理由擅自停止产品的供应，否则贵方有权终止与本公司所有业务并追究由此造成的损失。

- 本公司销售的产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，本公司承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- 公司承诺此次招标报价不高于公司在省内展销会的入围价。

- 协助医院廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采用不正当或非法的经营手段。如有不正当或非法经营活动，本公司愿承担一切相应的责任。

7、公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，采购人可取消我方任何资格，我方对此无任何异议。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

附件三：

廉洁承诺书

致宁波市奉化区人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制串标、围标等各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

附件四：

宁波市奉化区人民医院招标产品投标报价单

| 产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 国产/进口 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：医疗器械产品请填写注册证号，非医疗器械产品不填。

第五章 招标内容与技术需求

一、招标设备清单

| 标项号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚低温治疗仪 | 台 | 2 | 8 | ICU |
| 2 | 电动病床 | 张 | 5 | 12 | ICU |
| 3 | 多频振动治疗仪 | 台 | 1 | 4 | ICU |
| 4 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 9 | ICU |
| 5 | 支气管镜 | 套 | 1 | 11 | ICU |
| 6 | 迈瑞监护仪保修 | 年 | 1 | 4.1 | 保修数量41台 |

备注：本项目设有预算金额，请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额报

价作无效标处理。

二、技术需求与参数

子包1：亚低温治疗仪  2台

1.液晶屏可实时显示水温、体温和水位等参数，双毯配置，可同时满足不同患者降温需求；可双人使用。

2.循环液体温度控制范围4-20℃、35-40℃，可设置多个水温档位，兼具降温和复温功能。

3.外置注水口，无须停机加水。

4.具备故障、水位、传感器脱落等报警功能；断电/漏电、防误操作、过载保护等功能。

子包2：电动病床  5张（A款3张、B款2张）

一、A款电动病床

1.外形尺寸<长×宽×高>：2230×1050/990×530-770mm。床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。

2.床板和床架表面经处理，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过二度磷化防除油除锈、再进行静电粉末喷涂，不脱落，不生锈。

3.床背部面板透X光，方便检查。

4.电动控制系统：床头护栏内外侧均有控制按钮，床尾板也有控制器，通过护士控制器/护栏控制器控制整床运作。

5.调节范围：背部调节高度：0°-75°， 腿部调节高度，0°-45° 整床向前倾斜：0-10°， 整床向后倾斜：0-10°，上下升降范围：530-770mm。

6.标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

7. 床身四角及中间部位有四个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用；床边带有引流挂钩。

二、B款电动病床

1.床板全长2020mm（自带隐藏式延长框架2230mm），床面宽900 mm（全宽1050mm）。安全载重250kg。

2.床背部面板透X光，方便检查。内嵌入海绵床垫，PVC罩子，防水易清洁。

3.通过护士控制器/护栏控制器控制整床运作。

4.功能：体位调节功能：背部上升0- 75°；膝部上升0-45°；高低升降 50cm；头高脚低0-20°，头低脚高0-20°；一键心脏椅位；一键复位；同步联动。

5.护栏：符合IEC 60601-2-52标准的新型四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。后侧护栏上设置护士操作面板，后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。

6.控制器：2个护栏控制器，大图标触摸式操作，可操作病床所有体位及功能。具备自锁定功能，无操作时，护栏遥控器可自动锁定，避免误操作。

7.床板两侧，各设置手动CPR装置1套。

8.标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

子包3：多频振动治疗仪  1台

1.振动频率：在10-50Hz内连续可调，控制精度±1Hz。

2.振动时间，1-60分钟，连续可调。

3.输出路数：双路输出。

4.振动幅度：径向振幅≤ 5mm。

5.叩击换向器：配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用；配置90度固定角度叩击换向器。

子包4：转运呼吸机  1台

1. 适用幼儿、儿童、成人院外急救及院间转运。

2. 内置空氧混合模块、无需空气压缩机。

3. 分钟通气量：3－20L/min；呼吸频率：8－40次/分；氧浓度可调控。

4. 具气管插管通气（有创）和面罩通气（无创）。

5. 可配独立的吸氧模块，能与呼吸机串连整合，分别检测且能同时工作。

6. 内置电池可连续用两年（无需充电）。

7. 具备窒息、脱管、电量等报警功能。

子包5：支气管镜  1套

一、操作手柄（含插入管）

1. 视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

2. 景深：3-200mm。

3. 吸引阀座一体式防脱设计。

4. 软镜插入管外径≤5.0mm，工作管道内径≥2.6mm。

5. 软镜工作软管有效长度≥600mm,插入管自带有360°刻度标识。

6. 操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。

7. 操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

8. 内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

二、图像处理器

1. 配备≥4.0英寸手持式显示屏与≥10.0英寸大显示屏。

2. 手持显示屏采用翻盖式结构可角度调节120°。

3. 触摸屏操控。

4. 大屏通过视频转接线与操作手柄直接相连，方便临床使用。

5. 具有外置可热插拔TF存储卡存储图片及视频。

6. 具实时观察、记录及回放功能。

子包6：41台迈瑞监护仪保修  1年

迈瑞床边监护仪共41台，保修1年